- วัตถุประสงค์

  - เพื่อควบคุมวิธีการในการกำหนดขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  - มุ่งหวังให้การสื่อสารและการประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆ สำเร็จลุล่วงทันเวลา

- ขอบเขต

  - ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่

- เอกสารอ้างอิง และบันทึกคุณภาพ

  - ผลการพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ / Team Feasibility Commitment (FR-xx-01)

  - รายงานการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (FM-xx-02)

  - แผนผังการไหลของกระบวนการ / Flow Process Chart (FM-xx-03)

  - บันทึกการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FR-xx-04)

  - Gage R&R Variable Study Sheet (FM-xx-05)

  - Gage R&R Attribute Study Sheet (FM-xx-06)

  - Initial process study / Ppk (FM-xx-07)

  - สรุปผลการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ (FM-xx-08)

  - Submission Requirement Table (FM-xx-09)

  - บันทึกการออกแบบ (FM-xx-10)

  - ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (FM-xx-11)

  - แผนควบคุม (Control Plan) (FM-xx-12)

  - ใบขออนุมัติลักษณะภายนอก (FM-xx-13)

  - Master Sample Application Sheet (FM-xx-14)

  - Part Submit Warrant (FM-xx-15)

- คำจำกัดความ

  - APQP Team หมายถึง ทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกมากกว่าหนึ่งฝ่ายขึ้นไป ซึ่งมีทักษะการทำงานที่แตกต่างกัน มาทำงานร่วมกันและวัตถุประสงค์ในอันที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ การวางแผน, กระบวนการทำงาน, แก้ไขและพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

  - PFMEA เป็นการวิเคราะห์ถึงลักษณะข้อบกพร่องที่คาดว่าจะเกิดและสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่อง เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน

  - Production Part  หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการผลิตโดยใช้เครื่องมือการผลิต, กระบวนการผลิต, การตรวจวัด, วัตถุดิบ, ผู้ปฏิบัติงาน, สภาพแวดล้อม และการปรับตั้งเครื่องจักร เหมือนสภาวะการผลิตจริง

- ขั้นตอนการปฏิบัติ

  - แผนกขาย ทำการทบทวนคำสั่งซื้อและทบทวนข้อตกลงที่ได้รับจากลูกค้า ทั้งทางแฟกซ์และทางอีเมล์

  - แผนกขาย ทำการประชุมร่วมกับทีมงาน APQP ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความต้องการและคลาดหวังจากลูกค้า แจ้งให้ทีมงาน APQP รับทราบ

  - ทีมงาน APQP ที่เกี่ยวข้อง ทำการพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงตามผลการพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ / Team Feasibility Commitment (FR-xx-01)

    - กรณีพิจารณาแล้ว “เป็นไปไม่ได้” แผนกขาย จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

    - กรณีพิจารณาแล้ว “เป็นไปได้” แผนกขาย จะปฏิบัติตามข้อ 5.3 ต่อไป

  - ทีมงาน APQP ทำการทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงาน อ้างอิงตามรายงานการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (FM-xx-02)

  - ทีมงาน APQP ทำการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของรายงานการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (FM-xx-02) ที่กำหนด โดยทีมงาน APQP จะจัดทำรายงานการประชุมสำหรับความคืบหน้าต่อไป

  - ขั้นตอนการดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบ (FMEA)

    - ทีมงาน APQP ทวนสอบแผนผังการไหลของกระบวนการ / Flow Process Chart (FM-xx-03) ว่าเป็นไปตามกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนที่จะทำการวิเคราะห์

    - ทีมงาน APQP ทำการวิเคราะห์ทุกกระบวนการที่กำหนดในแผนผังการไหลของกระบวนการ อ้างอิงตามบันทึกการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FR-xx-04)

    - ทีมงาน APQP ทำการวิเคราะห์ลักษณะความล้มเหลว (Failure Mode) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ โดยการหาตัวแปรที่ทำให้เกิดวิกฤติหรืออันตรายอย่างชัดเจนในแต่ละกระบวนการ เช่น ความต้องการด้านคุณภาพ พิกัดความเผื่อ (ค่าที่ยอมให้พลาดได้) หรือคุณลักษณะพิเศษ (Special Characteristic) เป็นต้น

    - ทีมงาน APQP ทำการชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้อง ที่จะนำไปสู่ความล้มเหลว (Potential Failure Mode) ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องมาจากกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน

    - ทีมงาน APQP ทำการบันทึกการวิเคราะห์ความล้มเหลวตั้งแต่กระบวนแรกถึงกระบวนการสุดท้าย ในบันทึกการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FR-xx-04)

    - ทีมงาน APQP การประเมินค่าความเสี่ยงชี้นำ (RPN) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

- Severity (S) = ระดับของความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยในกรณีลูกค้ากำหนดคุณลักษณะพิเศษ (Special Characteristic)

- คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ “ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์” ให้กำหนดระดับคะแนน ( 9 – 10 )

- คุณลักษณะที่เกี่ยวกับข้อกำหนด “ที่มีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า” ให้กำหนดระดับคะแนน ( 5 – 8 )

- Occurrence (O) = ความถี่ของสาเหตุของการเกิดลักษณะความเสียหาย โดยในกรณีลูกค้ากำหนดคุณลักษณะพิเศษ (Special Characteristic)

- คุณลักษณะที่เกี่ยวกับข้อกำหนด “ที่มีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า” ให้กำหนดระดับคะแนน ( 4 – 10 )

- Detection (D) = วิธีการในปัจจุบันที่ทำการตรวจสอบการเกิดลักษณะความเสียหาย

    - ทีมงาน APQP ทำการพิจารณาค่าตัวเลขความเสี่ยงชี้นำ Risk Priority Number (RPN) = S x O x D เพื่อกำหนดแนวทางในเสนอแนะการแก้ไขและมาตรการป้องกันความล้มเหลว เช่น

- กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการกำหนดเป็นคุณลักษณะพิเศษ (Special Characteristic)

- กรณีที่ลูกค้ากำหนดค่าความเสี่ยงชี้นำ (RPN)

- กรณีค่าความเสี่ยงชี้นำ (RPN) ที่มีระดับสูงสุด

    - ทีมงาน APQP กำหนดข้อเสนอแนะการแก้ไขและมาตรการป้องกันความล้มเหลว เมื่อข้อขัดข้องได้รับการจัดอันดับโดย RPN ที่ต้องปฏิบัติการแก้ไข

    - ทีมงาน APQP เฝ้าติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะการแก้ไขและมาตรการป้องกันความล้มเหลว

    - ทีมงาน APQP ทำการการประเมินค่าความเสี่ยงชี้นำ (RPN) อีกครั้ง ภายหลังจากการแก้ไขและมาตรการป้องกันความล้มเหลวได้ดำเนินการเสร็จ

  - แผนกผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการทดลองผลิตและจัดทำชิ้นงานตัวอย่าง ตามแผนงานที่กำหนด อ้างอิงตามรายงานการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (FM-xx-02)

  - แผนกควบคุมคุณภาพ ทำการตรวจสอบชิ้นงานตัวอย่างตามข้อกำหนดของลูกค้า อ้างอิงตามแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และใบรายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    - กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน จะทำการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยผลิตอีกครั้ง รวมถึงจัดทำชิ้นงานตัวอย่างใหม่

    - กรณีผลการตรวจสอบผ่าน ปฏิบัติตามข้อ 5.9 ต่อไป

  - ขั้นตอนการดำเนินการในการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

    - ทีมงาน APQP ทำการศึกษาการวิเคราะห์ระบบการวัดตามความต้องการของลูกค้า อ้างอิงตามเครื่องมือวัดที่ระบุในแผนควบคุม (Control) และเครื่องมือวัดที่อ้างอิงในแต่ละ Product

    - ทีมงาน APQP ทำการพิจารณาก่อนทำการวิเคราะห์ระบบการวัด ต้องมั่นใจว่ามีความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ

    - ทีมงาน APQP เตรียมความพร้อมก่อนทำการวิเคราะห์ระบบการวัด โดย

- คน ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือวัด และการใช้เครื่องมือวัดอย่างคล่อง

- เครื่องมือวัด ต้องสอบเทียบแล้ว และค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

    - ทีมงาน APQP ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความเที่ยงตรงของระบบการวัด (Gage R&R) โดย

- กำหนดพนักงานที่จะทำการทดสอบ Gage R&R จำนวน 3 คน

- กำหนดชิ้นงานเพื่อทำการวิเคราะห์ระบบการวัด 10 ชิ้น หรือมากกว่า ตามข้อกำหนดลูกค้า

- กำหนดจำนวนในการวัดซ้ำชิ้นงานตัวอย่าง 3 ครั้งต่อชิ้นต่อคน

- ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วบันทึกผลใน Gage R&R Variable Study Sheet (FM-xx-05) และ Gage R&R Attribute Study Sheet (FM-xx-06)

- ทวนสอบผลการพิจารณา ตามเกณฑ์การยอมรับ (Acceptable) ที่กำหนด

  - ขั้นตอนการดำเนินการในการควบคุมกระบวนการเชิงทางสถิติ (SPC)

    - ทีมงาน APQP ทำการศึกษาและประเมินสมรรถนะของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทดลองการผลิต

    - ทีมงาน APQP ทำการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการผลิต ตามรายการของการตรวจวัดที่กำหนดเป็นคุณลักษณะพิเศษ (Special Characteristic) ซึ่งถูกระบุในแผนควบคุม โดยทำการศึกษาชิ้นงานอย่างน้อย 20 ชิ้น หรือตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด อ้างอิงตาม Initial process study / Ppk (FM-xx-07)

    - ทีมงาน APQP ทำการทบทวนสมรรถนะของกระบวนการผลิต ตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด

    - ทีมงาน APQP ทำการรวบรวมและนำส่งผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการผลิตเบื้องต้นให้ลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการ)

  - ทีมงาน APQP ทำการระบุและแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด เช่น

- ผลการทดลองผลิต ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- การศึกษาความสามารถของกระบวนการเบื้องต้น (Ppk) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

- การตรวจวัดและวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) เกิดความเบี่ยงเบน

  - ทีมงาน APQP ทบทวนความถูกต้องของกระบวนการที่ได้มีการวางแผนไว้ จากนั้นจะลงนามในสรุปผลการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ (FM-xx-08)

  - ขั้นตอนการดำเนินการในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ (PPAP)

    - ทีมงาน APQP จะประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับรายการเอกสารที่ส่งในการขออนุมัติชิ้นส่วน อ้างอิงตามSubmission Requirement Table (FM-xx-09)

    - ทีมงาน APQP รวบรวมเอกสารตามระดับของการส่ง (Submission Level) เพื่อขออนุมัติชิ้นส่วนเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น

- บันทึกการออกแบบ (Design Records) การทบทวนบันทึกการออกแบบทั้งหมด อ้างอิงตามบันทึกการออกแบบ (FM-xx-10)

- เอกสารการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติ (Engineering Change Documents) / (ถ้ามี)

- เอกสารในการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทฯ อ้างอิงตามใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (FM-xx-11)

- การอนุมัติทางวิศวกรรม (Customer Engineering approval) / (ถ้าต้องการ)

- การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (DFMEA)

- แผนผังการไหลของกระบวนการ (Process Flow Diagram)

- การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (PFMEA)

- แผนควบคุม (Control Plan)

  - สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า

  - กำหนดวิธีการวัดและการทดสอบของผลิตภัณฑ์, ความถี่ในการตรวจสอบ, วิธีการควบคุม และแผนดำเนินการโต้ตอบ กรณีพบปัญหา

  - การควบคุมอย่างเข้มงวด กรณีลูกค้ากำหนดคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ อ้างอิงตามแผนควบคุม (Control Plan) (FM-xx-12)

- การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis Studies)

- ผลของการวัด (Dimension Result) ที่แสดงหลักฐานว่า ได้ดำเนินการทวนสอบขนาด (มิติ) ที่กำหนดในแผนควบคุม (Control Plan)

- บันทึกผลการทดสอบวัสดุ (Material Performance & Test Result)

- ผลการทดสอบสมรรถนะ(Performance) หรือการใช้งาน (Functional) ของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด

- การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการเบื้องต้น (Initial Process Study)

- การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการเบื้องต้น จะทำการศึกษาตามคุณลักษณะพิเศษที่ถูกระบุในแผนควบคุม (Control Plan) โดย Ppk > 1.33 หรือตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด

- เอกสารจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Qualified Laboratory Documentation) ที่แสดงว่าห้องปฏิบัติการสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า

- รายงานการอนุมัติลักษณะภายนอก (Appearance Approval Report หรือ AAR)

  - ถ้าชิ้นส่วนใดถูกกำหนดโดยลูกค้าว่าเป็น “Appearance Item” จะต้องจัดทำรายงานการอนุมัติลักษณะที่ปรากฏของแต่ละชิ้นส่วน อ้างอิงตามใบขออนุมัติลักษณะภายนอก (FM-xx-13)

- ชิ้นส่วนตัวอย่างจากการผลิต (Sample Part)

- ตัวอย่างต้นแบบ (Master Sample)

  - จะถูกจัดเก็บไว้นานเท่ากับบันทึก PPAP หรือจนกว่าจะมี Sample ตัวใหม่ของชิ้นงานเดียวกันมาแทน โดยจะทำการระบุวันที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าบนMaster Sample ด้วย อ้างอิงตาม Master Sample Application Sheet (FM-xx-14)

- อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบ (Checking Aids)

- ข้อกำหนดเฉพาะโดยลูกค้า (Records of Compliance)

- เอกสารการประกันชิ้นส่วน (Part Submission Warrant / PSW) จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อการวัดและการทดสอบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ และมีเอกสารตามข้อกำหนดของ PPAP อ้างอิงตาม Part Submit Warrant (FM-xx-15)

  - แผนกขาย นำเสนอเอกสารในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ (PPAP) และติดตามผลการอนุมัติผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

    - กรณีผลการพิจารณาลูกค้าไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ แผนกผลิต จะทำการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยผลิตอีกครั้ง รวมถึงจัดทำชิ้นงานตัวอย่างใหม่

    - กรณีผลการตรวจสอบผ่าน ปฏิบัติตามข้อ 5.15 ต่อไป

  - ทีมงาน APQP ทำการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งผลการอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Mass Production) ต่อไป