หัวเรื่อง ระเบียบปฏิบัติงานการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา และการใช้สารเคมีวัตถุอันตราย

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง SSDES015 ระเบียบปฏิบัติงานควบคุมบันทึกสิ่งแวดล้อม

| ฉบับที่ 3 | จัดทำ | ตรวจสอบ | อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- |

1.วัตถุประสงค์

มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา และการใช้สารเคมีวัตถุอันตราย เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน

2.ขอบเขตการประกาศใช้

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ใช้สำหรับควบคุมและจัดเก็บวัตถุอันตรายในโกดังของพื้นที่ทำการ

3.คำนิยาม

3.1 MSDS (Material Safety Data Sheet) หมายถึง แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และแนวทางในป้องกัน และลดผลกระทบจากสารเคมี

4.หลักการดำเนินการ

4.1 ข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนถ่าย เก็บรักษา และการนำสารเคมีวัตถุอันตรายไปใช้งาน

(1) สถานที่จัดเก็บสารเคมี ควรจะอยู่ในที่ร่ม ห่างจากแหล่งความร้อน และประกายไฟ มีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีแสงสว่าง และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

(2) จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่จัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย กรณีที่สารเคมีวัตถุอันตรายดังกล่าวเป็นสารไวไฟ

(3) ภาชนะที่บรรจุสารเคมีจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ และลักษณะทางกายภาพของสารเคมีวัตถุอันตรายชนิดนั้นๆ

(4) ตรวจสอบคุณลักษณะ และสภาพภาชนะที่บรรจุสารเคมีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยภาชนะดังกล่าวจะต้องมีฉลาก หรือเครื่องหมายที่แสดงว่า สารเคมีวัตถุอันตรายภายในภาชนะดังกล่าวเป็นสารเคมีวัตถุอันตราย ประเภทใด

(5) จัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย บนพื้นคอนกรีต ที่มีทำนบกั้น หรือมีถาดรองรับ รวมทั้งเก็บรักษาโดยแยกประเภทตามคุณลักษณะของสารเคมี

(6) การเปลี่ยนถ่ายสารเคมีวัตถุอันตรายจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ปั๊ม

(7) การเก็บรักษาสารเคมีวัตถุอันตรายที่เป็นของเหลว ควรจัดให้อุปกรณ์ดูดซับ กรณีที่มีการหกรั่วไหล

(8) สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะเคลื่อนย้าย เปลี่ยนถ่าย และเข้าไปในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีวัตถุอันตราย

(9) ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีในแต่ละชนิด จาก MSDS และจัดให้มี MSDS ไว้ในสถานที่ที่สามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว

4.2 การควบคุมสารเคมีที่ใช้ในกรณีพิเศษ

- ในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสารเคมีอันตราย ในกรณีพิเศษนั้นให้ทางแผนกที่ต้องการเบิกซื้ออุปกรณ์และสารเคมีต่างๆ ทำการเปิด P/Rแล้วส่งให้ทางแผนกคุมคุณภาพตรวจสอบ และถ้าเกิดเข้าข่ายเป็นสารเคมีอันตรายให้ดำเนินการร้องขอ MSDS จากทางผู้ขายโดยฝ่ายจัดซื้อ และทางแผนกที่เกี่ยวดำเนินการควบคุมการใช้งานสถานที่จัดเก็บให้ถูกต้อง และดำเนินการควบคุมขยะที่เกิดขึ้นตาม SSDES019 ระเบียบปฏิบัติเรี่องการควยคุมขยะ

4.3 การบ่งชี้และการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ

จะต้องดำเนินการบ่งชี้ข้อมูลต่อไปนี้ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี

- ชื่อวัตถุสารเคมีวัตถุอันตราย

- ประเภทของสารเคมีวัตถุอันตราย

- ชื่อสกุลผู้ควบคุมการจัดเก็บและตรวจสอบ

- จัดทำ Check Sheet สถานที่จัดเก็บ ภาชนะบรรจุและรายละเอียดเรื่องการบ่งชี้ต่างๆ

4.4 ข้อปฏิบัติอื่นๆ

(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สำรวจ การใช้ และการจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ภายในหน่วยงาน และบันทึกลงใน ‘บัญชีรายชื่อสารเคมีวัตถุอันตราย’ และแจกจ่ายให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบัญชีสารเคมีวัตถุอันตรายดังกล่าว จะต้องได้รับทบทวนอย่างน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ และ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย

(2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มี ‘แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตราย’ MSDSเป็นภาษาไทย และแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปแสดงไว้ ณ สถานที่ที่เก็บรักษาสารเคมีวัตถุอันตราย หรือในสถานที่ที่สามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว

(3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จัดให้มีการตรวจสภาพการปฏิบัติงานตามข้อ 4.1 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการตรวจวัด และตรวจติดตาม

(4) การจัดการ น้ำมันหล่อลื่น สารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช้แล้ว รวมทั้ง ภาชนะ และวัสดุปนเปื้อนสารเคมีวัตถุอันตรายให้ปฏิบัติตาม SSDES019 ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะ

5เครื่องมือที่ใช้

5.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2 ถังดับเพลิง

5.3 ปั๊ม

6 แบบรายงานที่เกี่ยวข้อง

6.1 บัญชีรายชื่อสารเคมีวัตถุอันตราย

7 .ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบปฏิบัติงานควบคุมบันทึกสิ่งแวดล้อม			SSDES015

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมขยะ                   		                SSDES019

ประวัติการแก้ไข