# Text boxes

Just In Time

การผลิตแบบทันเวลาพอดี

TQM

TPM

KANBAN

ระบบที่สนับสนุน Just in Time

การผลิตสินค้าสนองตอบลูกค้า

- ในเวลา ที่กำหนด

- ชนิด และปริมาณที่ต้องการ

- ด้วยต้นทุนต่ำสุด

- และคุณภาพสมบูรณ์แบบ

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

การควบคุมคุณภาพด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ

คัมบัง

ระบบการสื่อสารข้อมูล

ระบบการผลิต

การป้องกันของเสียโดยอัตโนมัติ

การควบคุมเป็นทีม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การออกแบบกระบวนการผลิต

การปรับเรียบของการผลิต

ระบบสัญญาณไฟ

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

การทำงานให้เสร็จสิ้นในเวลาระบบการผลิต

คนทำงานหลายหน้าที่

การลดเวลาตั้งเครื่องจักร

การลดขนาด

การผลิต

วิธีการที่สนับสนุน Just in Time

ระบบและวิธีการที่สนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ได้แก่

  - ระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยคัมบัง (kanban system)   คัมบังคือป้ายแสดงรายการที่มองเห็นได้ ช่วยในการควบคุมปริมาณการผลิตในทุกๆ กระบวนการผลิตให้สอดคล้องและสมดุลกัน จะใช้เป็นบัตรข้อมูลในการเบิกจ่ายวัสดุ และใช้ในการควบคุมวัสดุในคลัง รวมทั้งการควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบที่จัดวางไว้

  - การปรับเรียบการผลิต (smoothing of production)  เป็นการตอบสนองการผลิตที่มีความหลากหลายของชนิดสินค้า การปรับเรียบการผลิตก็เพื่อให้สามารถผลิตได้ทันเวลาพอดี โดยการสามารถลดปริมาณชิ้นส่วนที่อยู่ในระหว่างการผลิตและลดเวลาว่างงานของคนงาน

  - การลดเวลาตั้งเครื่องจักร (reduction of setup time)  ถ้าสามารถลดเวลาตั้งเครื่องจักรได้ ก็จะลดเวลาของรอบเวลาการผลิตลงได้ ปรับสมดุลการผลิตใหม่ และเพิ่มผลผลิตได้

  - การวางผังติดตั้งเครื่องจักรเพื่อให้คนงานทำงานได้หลายหน้าที่ (design of machine layout)  เพื่อให้คนงานสามารถทำงานได้หลายหน้าที่

  - การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standardization of operation)  การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ

  - กิจการปรับปรุงงาน (improve of activities)  ในลักษณะของกลุ่มคุณภาพหรือการเสนอแนะจากกลุ่ม หรือคนงานแต่ละคน

ระบบการควบคุมคุณภาพด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ  เป็นระบบการควบคุมด้วยตนเองโดยไม่ให้เกิดของเสีย ไม่ยอมให้ของเสียส่งผ่านจากกระบวรการผลิตในสถานีผลิตตอนหน้าไปยังกระบวนการผลิตถัดไป  เมื่อมีเหตุผิดปกติคนงานในสถานีใดที่ตรวจพบ หรือเกิดปัญหาที่กระทบระบบการผลิต ต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขในสถานีของตนเอง เพื่อไม่ให้ผลผลิตบกพร่องและทำงานไม่เสร็จในระยะเวลาการผลิตที่กำหนด

ระบบคัมบังกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี    คัมบัง หรือรายการที่มองเห็นได้นี้ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการเรียกวัสดุ (ขนย้ายวัสดุ) หรือการสั่งผลิตโดยที่คัมบังแต่ละใบจะบรรจุรายการต่างๆ เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนหรือสินค้าที่จะต้องผลิต และจำนวนชิ้นส่วนในการผลิตแต่ละครั้ง คัมบังจะผูกติดกับกล่องของวัสดุหรือชิ้นส่วน ซึ่งจะเคลื่อนไปตลอดสายการผลิต เพราะชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสายงานที่ต้องการ เมื่อคัมบังมาถึงหน่วยผลิตหน่วยใด หน่วยผลิตนั้นจะต้องผลิตหรือจัดหาชิ้นส่วนในจำนวนที่ระบุในบัตรคัมบัง หน่วยผลิตหนึ่งอาจรับบัตรคัมบังที่สั่งผลิตชิ้นส่วนจากหลายหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องลดเวลาตั้งเครื่องจักรลงให้มากที่สุด เพื่อทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแต่ละครั้งจำนวนน้อย

คัมบังคือป้ายแสดงรายการที่มองเห็นได้ ช่วยในการควบคุมปริมาณการผลิตในทุกๆ กระบวนการผลิตให้สอดคล้องและสมดุลกัน จะใช้เป็นบัตรข้อมูลในการเบิกจ่ายวัสดุ และใช้ในการควบคุมวัสดุในคลัง รวมทั้งการควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบที่จัดวางไว้

ระบบบำรุงรักษาแบบป้องกันกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Preventive Maintenance : TPM)เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ระบบการผลิตแบบทันเวลา อาจกล่าวได้ว่าโอกาสที่เครื่องจักรเสียและต้องหยุดกะทันหันมีน้อย  เพื่อที่จะลดความสูญเสียให้หมดไป ซึ่งจะสอดคล้องกับการขจัดความสูญเปล่าในระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

การผลิตแบบทันเวลาพอดี