1. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสามารถของกระบวนการ และการควบคุมกระบวนการให้มั่นใจว่ามีความน่าชื่อถือ

2. ขอบเขต

ครอบคลุมถึงการศึกษาความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด และการควบคุมกระบวนการ การผลิต

3. นิยาม

SPC	หมายถึง	        Statistical Process Control (การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ)

MSA	หมายถึง	        Measurement System Analysis (การวิเคราะห์ระบบการวัด)

PPAP	หมายถึง	        Product Part Approval Processes (กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิต)

4. เอกสารอ้างอิง

QP-QA-10 	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ระบบการวัด

QP-QA-11 	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิต

QP-SA-02	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ SPC และ MSA เพื่อขออนุมัติผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

5.1 การศึกษาความสามารถของกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบการวัด

5.1.1. แผนกขาย เมื่อได้รับรายละเอียดข้อมูลความต้องการของลูกค้า แจ้งไปยังแผนกประกันคุณภาพ 
เพื่อจัดทำเอกสาร SPC และ MSA อนุมัติโดยผู้จัดการโรงงานและส่งมอบ ให้กับแผนกขายต่อไป

5.1.2. แผนกขาย เมื่อได้รับ SPC และ MSA

1.) กรณีที่ลูกค้าต้องการอนุมัติ SPC และ MSA ให้ส่งมอบเอกสารให้กับลูกค้า เพื่อพิจารณาอนุมัติ และติดตามกลับคืน

- ลูกค้าอนุมัติ แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบและทำการประชุม เพื่อวางแผนการทดลองผลิต

- ลูกค้าไม่อนุมัติ ส่งมอบเอกสาร กลับคืนแผนกประกันคุณภาพ เพื่อทำการทบทวนใหม่

2.) กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการอนุมัติ SPC และ MSA

- แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ และประชุมเพื่อวางแผนการทดลองผลิต

5.1.3. ทดลองผลิต โดยแผนกที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดังนี้

แผนก Production Control 	มีหน้าที่วางแผนการผลิต

แผนกควบคุมคุณภาพ 		มีหน้าที่ตรวจสอบชิ้นงานและเก็บข้อมูล

แผนกผลิต 			มีหน้าที่ผลิตงานตามแผนที่กำหนด

5.1.4. แผนกประกันคุณภาพ คำนวณหาค่าความสามารถของกระบวนการและวิเคราะห์ระบบการวัด

- ค่าผ่าน แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารไว้ที่ PPAP เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าอนุมัติ
   ต่อไป

- ค่าไม่ผ่าน แจ้งแผนก Production Control เพื่อร้องขอให้มีการทดลองผลิตใหม่ จนกว่าค่า
           ความสามารถของกระบวนการผ่าน

5.2 การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ

5.2.1. แผนกประกันคุณภาพ เมื่อได้รับรายละเอียดข้อมูลความต้องการของลูกค้า จากแผนกขาย ให้ดำเนินการประชุมร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสาร SPC และ MSA อนุมัติโดยผู้จัดการโรงงานและส่งมอบเอกสาร SPC และ MSA ให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ

5.2.2. แผนกขาย เมื่อได้รับ SPC และ MSA

1.) กรณีลูกค้าต้องการอนุมัติ SPC และ MSA ส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อพิจารณาอนุมัติ และติดตามกลับคืน

- ลูกค้าอนุมัติ แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบและทำการประชุม เพื่อวางแผนการทดลองผลิต

- ลูกค้าไม่อนุมัติ ส่งมอบเอกสาร กลับคืนแผนกประกันคุณภาพเพื่อทบทวนใหม่

2.) กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการอนุมัติ SPC และ MSA

- แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ และประชุมเพื่อวางแผนการทดลองผลิต

5.2.3. ทำการผลิต ตามแผนที่กำหนดไว้โดยแผนกที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดังนี้

- แผนก Production Control วางแผนการผลิต

- แผนกควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบชิ้นงานและ เก็บข้อมูล

- แผนกผลิต ทำการผลิตตามแผนงานที่กำหนด

5.2.4. แผนกประกันคุณภาพ คำนวณหาค่าความสามารถของกระบวนการและวิเคราะห์ระบบการวัด

- ค่าผ่าน แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารไว้ที่ PPAP เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าอนุมัติต่อไป

- ค่าไม่ผ่าน แจ้งทุกแผนกทราบและประชุมร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และทำการ
แก้ไขจนกว่าค่าความสามารถของกระบวนการผ่าน

5.2.5. แผนกประกันคุณภาพ เมื่อได้รับค่าที่ผ่านแล้ว ดำเนินการจัดทำเอกสาร X bar - R Chart กราฟควบคุมกระบวนการ (FM-QA-17) และทำการแสดงผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

6.  ผังกระบวนการดำเนินงาน

# ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกขาย									Customer Requirement

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-10

FM-QA-17 - FM-QA-23

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-10

FM-QA-17 - FM-QA-23

แผนกขาย									PPAP

แผนกขาย									PPAP

# ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกขาย									PPAP

แผนก Production Control							FM-CD-03

แผนกควบคุมคุณภาพ								FM-PD-03 , FM-QA-06

แผนกผลิต									FM-CD-03 , FM-PD-03

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-10

FM-QA-19 - FM-QA-23

แผนกประกันคุณภาพ								PPAP

แผนกขาย									PPAP

# ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกประกันคุณภาพ								Customer Requirement

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-10

FM-QA-17 - FM-QA-23

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-10

FM-QA-17 - FM-QA-23

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-10

FM-QA-17 - FM-QA-23

แผนกขาย									PPAP

# ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนก Production Control							FM-CD-03

แผนกควบคุมคุณภาพ								FM-PD-03 , FM-QA-06

แผนกผลิต									FM-CD-03 , FM-PD-03

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-17

# 7.บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | วิธีการทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-QA-10 | Process Capability Check Table | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-17 | X bar - R Chart กราฟควบคุมกระบวนการ | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-18 | Preliminary Process Capability | 5 ปี | QC Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-19 | Attribute Gauge Study Report | 5 ปี | PD Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-20 | ใบประเมินค่า Bias ของเครื่องมือวัด | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-21 | ใบประเมินค่า Linearity ของเครื่องมือวัด | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-22 | ใบประเมินค่า Stability ของเครื่องมือวัด | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-23 | Gauge Repeatability & Reproducibility Study | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-CD-03 | Production Plan | 1 ปี | CD Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-PD-03 | In – Process Check Sheet | 5 ปี | PD Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-06 | Inspection Report | 2 ปี | QC Dept. | Mgr. | Recycle |

# Text boxes

การศึกษาความสามารถของกระบวนการ

และการวิเคราะห์ระบบการวัด

รับรายละเอียดข้อมูล

ความต้องการของลูกค้า

จัดทำเอกสาร SPC และ MSA

นำเสนออนุมัติเอกสาร

ส่งมอบลูกค้า เพื่อขออนุมัติ

พิจารณาอนุมัติโดยลูกค้า

No

Yes / กรณีลูกค้าไม่ต้องการอนุมัติ

แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทดลองผลิต

วางแผนการผลิต

ตรวจสอบชิ้นงานและเก็บข้อมูล

ผลิตงานตามแผนที่กำหนด

คำนวณและวิเคราะห์ระบบการวัด

No Passed

Passed

รวบรวมเอกสาร PPAP

ส่งมอบลูกค้า เพื่อขออนุมัติ

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ

รับรายละเอียดข้อมูลความต้องการของลูกค้าจากแผนกขาย

No

จัดทำเอกสาร SPC และ MSA

นำเสนออนุมัติ

ส่งมอบเอกสารและแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ

พิจารณาอนุมัติโดยลูกค้า

Yes / กรณีลูกค้าไม่ต้องการอนุมัติ

แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทดลองผลิต

ส่งมอบลูกค้า เพื่อขออนุมัติ

วางแผนการผลิต

ตรวจสอบชิ้นงานและเก็บข้อมูล

ผลิตงานตามแผนที่กำหนด

แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องประชุม

เพื่อปรับปรุงและแก้ไข

No Passed

คำนวณและวิเคราะห์ระบบการวัด

Passed

จัดทำกราฟและแสดงผล

อย่างต่อเนื่อง