1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดวิธีการสำหรับการนำกลวิธีทางสถิติไปใช้ในกระบวนการที่มีผลต่อคุณภาพ

1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ควบคุม และลดความผันแปรของผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วย ให้กระบวนการได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.  ขอบเขต

ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ ใช้ในการเก็บข้อมูลของการตรวจสอบและทดสอบ รวมถึงการนำไปใช้กับความจำเป็นในแต่ละแผนกที่ต้องการนำเทคนิคทางสถิติไปประยุกต์ใช้

3.  นิยาม

3.1 Preliminary Process Capability Study (Ppk) คือ การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการเบื้องต้นใช้ในระหว่างจัดทำผลิตใหม่ (Pre-launch)

3.2 Continue Process Capability Study (Cpk) คือ การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการในระหว่างกระบวนการผลิต

4. เอกสารอ้างอิง

QP-QA-09	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ SPC และ MSA เพื่อขออนุมัติผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

QP-SA-02	ขั้นตอนการปฎิบัติงานการควบคุมผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้อกำหนดของลูกค้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลวิธีทางสถิติของกระบวนการ

5.1 การวิเคราะห์กระบวนการ

5.1.1 ผู้จัดการโรงงาน รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายการเกิดของเสีย และสมรรถนะของกระบวนการ

5.1.2  แผนกประกันคุณภาพ รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานที่ต้องการนำ  กลวิธีทางสถิติไปใช้

5.1.3 แผนกประกันคุณภาพ รับผิดชอบในการนำเกณฑ์การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ากำหนด หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้กำหนดจะทำการกำหนดตามความเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมนำไปปฏิบัติ

5.1.4 แผนกประกันคุณภาพ รับผิดชอบในการชี้บ่งความสำคัญของกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อ   คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า และตามความเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงตามแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

5.2 การดำเนินการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

5.2.1 แผนกผลิตทำการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง และแผนกควบคุมคุณภาพจัดเตรียมเอกสาร เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า

5.2.2 แผนกประกันคุณภาพ ทำการตรวจสอบและเก็บข้อมูลชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 30 ชิ้น หรือตามจำนวนที่ลูกค้ากำหนด

5.2.3 แผนกประกันคุณภาพ ทำการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการเบื้องต้น(Ppk) โดยเอกสาร Preliminary Process Capability (FM-QA-18) ตามความต้องการของลูกค้า

5.2.4 แผนกประกันคุณภาพ ทำการทวนสอบและนำเสนอผู้จัดการโรงงาน อนุมัติผลการศึกษาสมรรถนะของ กระบวนการ

กรณีผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการอยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนด แผนกประกันคุณภาพ จะทำการแจ้งให้แผนกผลิตและแผนกที่เกี่ยวข้อง ทำการทบทวนข้อมูล รวมถึงทำการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ช่วยผลิต (ถ้ามี) อีกครั้ง

กรณีผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ให้ปฏิบัติตาม 
ข้อ 5.2.5 ต่อไป

5.2.5 แผนกขายทำการรวบรวมข้อมูลของผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการเบื้องต้น (Ppk) และนำส่งให้ลูกค้า (ในกรณีลูกค้าร้องขอ)

5.3 การดำเนินการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

5.3.1 แผนกผลิต ทำการผลิตชิ้นงานปัจจุบัน (Mass Production)

5.3.2 แผนกควบคุมคุณภาพ ทำการตรวจสอบและเก็บข้อมูลชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิต อ้างอิงตามใบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต In - Process Check Sheet (FM-PD-03) และใบ Process capability check table (Cpk) (FM-QA-10)

5.3.3 แผนกประกันคุณภาพ นำข้อมูลของผลการตรวจสอบชิ้นงานดังกล่าวมาพล๊อตกราฟ X bar-R Chart

ในระหว่างการเก็บข้อมูล หากพบปัญหาที่เกิดขึ้น ให้แผนกควบคุมคุณภาพทำการบันทึกรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น

แผนกประกันคุณภาพ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องทำการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน

5.3.4 แผนกประกันคุณภาพ ทำการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการผลิต(Cpk) โดยนำข้อมูลจาก     ผลการตรวจสอบชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตจำนวน 25 กลุ่มย่อย (Sub Group) หรือมากกว่า ตามความต้องการของลูกค้า อ้างอิงตามใบบันทึกข้อมูล X bar-R Chart กราฟควบคุมกระบวนการ (FM-QA-17)

5.3.5 แผนกประกันคุณภาพ ทำการทวนสอบและนำเสนอผู้จัดการโรงงานอนุมัติผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการ

กรณีผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการอยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนด แผนกประกันคุณภาพ 
จะทำการแจ้งให้แผนกผลิต ทำการทวนสอบข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ช่วยผลิต(ถ้ามี)
อีกครั้ง

กรณีผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ให้ปฏิบัติตาม 
ข้อ 5.3.6 ต่อไป

5.3.6 แผนกประกันคุณภาพ ทำการรวบรวมข้อมูลของผลการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการในระหว่างกระบวนการผลิต (Cpk) และนำส่งให้ลูกค้า (ในกรณีลูกค้าร้องขอ)

5.4 การดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้จัดการโรงงาน มีการปรับเป้าหมายการประเมินสมรรถนะของกระบวนการใหม่

5.4.1 แผนกประกันคุณภาพ รวบรวมเป้าหมายการประเมินสมรรถนะของกระบวนการดังกล่าว พร้อมทำการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงการนำเกณฑ์การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการใหม่ไปขยายผลในการปฏิบัติต่อไป

5.5 แผนกประกันคุณภาพและแผนกที่เกี่ยวข้อง  รวบรวมผลของการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. ผังกระบวนการดำเนินงาน

# ผู้รับผิดชอบ				      กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการโรงงาน

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ								ข้อกำหนดลูกค้า

แผนกประกันคุณภาพ								ข้อกำหนดลูกค้า

# ผู้รับผิดชอบ				กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกผลิต

แผนกควบคุมคุณภาพ								FM-QA-06

แผนกควบคุมคุณภาพ								FM-PD-03

FM-QA-10

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-18

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-18

แผนกขาย									FM-QA-18

แผนกผลิต

# ผู้รับผิดชอบ				กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกควบคุมคุณภาพ								FM-PD-03

FM-QA-10

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-17

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-17

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-17

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-17

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-17

แผนกที่เกี่ยวข้อง

7. บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | วิธีการทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-PD-03 | In - Process Check Sheet | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-06 | Inspection Report | 2 ปี | QC Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-10 | Process capability check table | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-17 | X bar- R Chart กราฟควบคุมกระบวนการ | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-18 | Preliminary Process Capability | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |

# Text boxes

การวิเคราะห์กระบวนการ

กำหนดหน้าที่ เป้าหมายของเสียและสมรรถนะกระบวนการ

ทำการฝึกอบรบ

" กลวิธีทางสถิติ "

ศึกษาสมรรถนะของกระบวนการ

ชี้บ่งความสำคัญของกระบวนการที่ส่งผลต่อคุณภาพ

การดำเนินการสำหรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตชิ้นงานตัวอย่าง

และจัดเตรียมเอกสาร

ทวนสอบและนำเสนอ อนุมัติ

ตรวจสอบและเก็บข้อมูลชิ้นงาน

ศึกษาสมรรถนะของกระบวนการเบื้องต้น(Ppk)

No

ทบทวนและแก้ไขปรับปรุง

Yes

รวบรวมข้อมูล

และนำส่งให้ลูกค้า

การดำเนินการผลิต

สำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

ทำการผลิตชิ้นงานปัจจุบัน

ตรวจสอบและ

เก็บข้อมูลชิ้นงาน

พล๊อตกราฟ X bar-R Chart

ทำการศึกษาสมรรถนะของกระบวนการผลิต (Cpk)

ทวนสอบและนำเสนอ อนุมัติ

No

Yes

ทบทวนและแก้ไขปรับปรุง

รวบรวมข้อมูล

และนำส่งให้ลูกค้า

กรณีปรับเป้าหมายการประเมินสมรรถนะของกระบวนการใหม่

รวบรวมเป้าหมายและ

ศึกษาความเป็นไปได้

รวบรวมผลการศึกษาสมรรถนะที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง