1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ   เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

2. ขอบเขต

ตั้งแต่การกำหนด Spec ในการตรวจสอบ แต่ละชนิด หรือแต่ละรุ่น เกณฑ์ในการตรวจสอบ วิธีการสุ่มตรวจสอบ การตัดสินใจ การบันทึกผลการตรวจสอบ นำผลการตรวจสอบมาสรุปเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และการสรุปผลการทำงานเพื่อเทียบกับเป้าหมายทุกสิ้นเดือน

3. นิยาม

Final Inspection 	หมายถึง 	การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จ ก่อนนำเข้าจัดเก็บ และ
                                                               จัดส่งให้ลูกค้า

งาน NG		หมายถึง 	งานที่ผลิตแล้วไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หรือที่ลูกค้าต้องการ

NCP	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

NCR	หมายถึง	ใบรายงานผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือสิ่งที่ลูกค้า

ต้องการเพื่อแจ้งให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเช่นให้ ทิ้ง หรือ คืนผู้ขาย หรือ

ยอมใช้ภายใต้เงื่อนไข หรือให้ซ่อม หรือ คัดแยกของดีออกจากของไม่ดี

ปัญหา                 หมายถึง              ลักษณะของงาน NG เช่น Bent / Curve, Scratch, Contamination, Rust,

Dent, Burr

NCP		ย่อมาจากคำว่า	Nonconforming Product

NCR		ย่อมาจากคำว่า	Nonconforming Report

4. เอกสารอ้างอิง

QP-MR-03	ขั้นตอนปฏิบัติงานการแก้ไขและการป้องกันปัญหา

QP-QC-01	ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบการรับวัตถุดิบ และการตรวจสอบในกระบวนการผลิต

SD-QC-01	Inspection Standard and Specification

WI-QC-01	วิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ในกระบวนการผลิต

SD-QA-05	JIS Z9015 .I. AQL 0.1%

SD-QA-06	ตาราง MIL. STD 105E

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ

5.1	   การตรวจสอบของแผนก Inspection

พนักงาน QC รับงานจากทางแผนก Cleansing โดยจะตรวจเช็คยอดงานที่รับเข้าตรงกับจำนวนงานที่แผนก Cleansing ส่งหรือไม่ จากนั้นเซ็นรับงานในใบ Cleansing Delivery Report (FM-PD-06) แล้ว ให้พนักงานของแผนก Inspection ดำเนินการตรวจเช็คชิ้นงาน ซึ่งในการตรวจเช็คนั้นจะใช้ เกณฑ์ ในการสุ่ม และการตัดสินใจ ผ่าน / ไม่ผ่าน ใช้ตาม MIL. STD 105E หรือ JIS Z9015 ตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งระบุอยู่ใน Inspection Standard and Specification ของแต่ละ Parts (SD-QC-01)

หากพบงาน NG เกินจากเกณฑ์ที่กำหนดใน MIL. STD 105E หรือ JIS Z9015 .I. AQL 0.1% ทางแผนก Inspection ดำเนินการตรวจเช็คงาน 100 % ทันที ส่วนหัวข้อที่ต้องตรวจสอบและเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ให้ดูตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ในกระบวนการผลิต (WI-QC-01) ของแต่ละ Parts และบันทึกในใบควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบของ QA (FM-QA-01)

กรณีที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด QA จะเป็นผู้ตัดสินใจและลงบันทึกในใบควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบของ QA ในช่อง Rework, NG หรือ Remark ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง คือ

1. Rework (ล้างใหม่)		ให้ลงบันทึกการส่งชิ้นงานไปล้างใหม่ในแบบฟอร์ม Rework

Report (FM-QA-14) และทำการตรวจสอบซ้ำ โดยบันทึกในใบ

ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบของ QA (FM-QA-01)

2. NG (Scrap)	สรุปผลในเอกสาร QA Control Defect – NG (FM-QA-07) ของทุกๆ สิ้นเดือน

3. คัดแยก 100%			ลงบันทึกผลการตรวจสอบซ้ำในใบควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบ

ของ QA (FM-QA-01)

4. ยอมใช้ตามสภาพ		ลงบันทึกการตัดสินใจให้ยอมใช้ตามสภาพในใบควบคุมขั้นตอน

การตรวจสอบของ QA (FM-QA-01)

* ถ้าตัดสินใจไม่ได้ส่งให้  Factory Manager เป็นผู้ตัดสินใจ

*  ถ้าผ่าน QA ส่งงานให้หน่วยงาน บรรจุ

QA เข้าไปตรวจสอบซ้ำ หลังจากที่ แผนก Inspection มีการคัดแยกงานที่ตรวจสอบผ่าน และงาน NG ออกจากกัน ซึ่งทาง QA จะทำการตรวจสอบ โดยใช้การสุ่มตรวจสอบตาม MIL. STD 105E หรือ JIS Z9015 ตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งจะระบุอยู่ในวิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ในกระบวนการผลิต (WI-QC-01) เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการบันทึกผลการตรวจสอบซ้ำในใบ QA Process Control Records (FM-QA-01) QA ด้วยตัวอักษรสีแดง ส่งงานที่ผ่าน เข้าไปหน่วยงาน Packing เพื่อดำเนินการ บรรจุในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ

กรณีการออกใบ NCR (FM-MR-07) จะออกเมื่อ QA ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ออกเมื่อมีการวางชิ้นงานปะปนกัน ระหว่างงานดี (OK) กับงานเสีย (NG) หรือออกเมื่อต้องการเก็บข้อมูลเพื่อทำการแก้ไข

5.2	การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การตรวจสอบงานก่อนที่จัดส่งมอบให้ลูกค้า โดยจะตรวจสอบตาม Inspection Standard and Specification (SD-QC-01) บันทึกผลการตรวจสอบในใบ บันทึกผลการตรวจสอบใน Inspection Report 
(FM-QA-06) หรือ Inspection Report for Namiki (FM-QA-12) โดยอ้างอิงหัวข้อของการตรวจสอบตามแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อกำหนดของลูกค้า ที่ถูกระบุไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (QP-SA-02)

5.3	การพิจารณาและตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ

พนักงาน QA นำใบบันทึกผลการตรวจสอบใน QA Process Control Records (FM-QA-01) และใบบันทึกผลการตรวจสอบ Inspection Report (FM-QA-06) พิจารณา

ถ้าผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ผ่าน  ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ถ้าผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่าน เขียนใบ NCR (FM-MR-07) แจ้ง Factory Manager เพื่อตัดสินใจดำเนินจากนั้นพนักงาน QA คัดแยกงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และติดป้ายชี้บ่ง “Hold Tag” เพื่อรอผลการตัดสินใจจาก Factory Manger

-	คัดแยกของดีออกจากของที่ไม่ได้ตาม Spec หลังการทำคัดแยกของดีต้องมีหลักฐาน			การตรวจสอบซ้ำจาก QA

-	ทิ้ง (Scrap)

-	ยอมใช้ตามสภาพ ถ้าเห็นว่าพอยอมรับได้ หรือลูกค้ายินยอม ต้องมีหลักฐานการ			อนุมัติจาก Factory Manager   ลูกค้า

-	หลังการทำ Rework ต้องมีหลักฐานการตรวจสอบซ้ำจาก QA

ในส่วนของใบบันทึกผลการตรวจสอบ Inspection Report (FM-QA-06) พนักงาน QA ส่งให้ Store เพื่อแนบรายงานให้ลูกค้า

QA นำปัญหาที่พบโดยตรวจสอบจากใบควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบของ QA (FM-QA-01) ในแต่ละวันมาสรุปเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลภายใน 1 เดือน ทำการสรุปปัญหาที่พบในการตรวจเช็คว่าเป็นงาน NG โดยแยกเป็น Parts และจากนั้นแยกเป็นอาการที่พบ คือ Bent /Curve, Scratch, Contamination, Rust, Dent, Burr แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นแผนภูมิพาเรโต เพื่อหาปัญหาจากนั้นเมื่อพบปัญหาแล้ว ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยการระดมความคิดจาก แผนก Stamping,  Cleansing,   Inspection,  Packing และ QA แล้วจัดกลุ่มของปัญหาโดยวิเคราะห์ออกมาในรูปของแผนภาพก้างปลา เมื่อได้แผนภาพก้างปลาแล้ว ทำการออกใบ CAR (FM-MR-07) ใบ CAR ที่ออกนี้จะทำการออกเดือนละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขกับปัญหาที่พบและเก็บข้อมูลหลักฐานในการแก้ไข ซึ่งจะมีการรายงานปัญหาที่พบให้กับทุกคนได้รับทราบในที่ ประชุมตอนเช้า

5.4	QA รวบรวมผลการปฏิบัติงานตลอดเดือนที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานการผลิต รวมทั้งผลการพบงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ถ้าพบว่ามีปัญหาดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา หรือป้องกันปัญหาเมื่อเห็นว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้น ให้ออกใบ PAR 
(FM-MR-07) ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมื่อครบรอบการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารดำเนินการสรุปผลการทำงานที่ผ่านมานำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

6. แผนภูมิการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ					กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พนักงานควบคุมคุณภาพ								FM-PD-06

แผนก Inspection									SD-QA-05

SD-QA-06

แผนก Inspection									WI-QC-01

FM-QA-01

แผนกประกันคุณภาพ									FM-QA-14

FM-QA-07

แผนกประกันคุณภาพ									SD-QA-05

SD-QA-06

แผนก Packing										SD-PD-05

แผนกควบคุมคุณภาพ									SD-QC-01

FM-QA-06

แผนกประกันคุณภาพ									FM-QA-01

FM-QA-06

แผนกขาย										FM-QA-06

7. บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | วิธีการทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-QA-01 | QA Process Control Records | 5 ปี | QA Division | QMR. | ป่นหรือ Recycle |
| FM-QA-06 | Inspection Report | 2 ปี | QA Division | QMR. | ป่นหรือ Recycle |
| FM-QA-12 | Inspection Report for Namiki | 2 ปี | QA Division | QMR. | ป่นหรือ Recycle |
| FM-MR-07 | CAR / PAR / NCR | 5 ปี | QA Division | QMR. | ป่นหรือ Recycle |
| FM-PD-06 | Cleansing Delivery Report | 2 ปี | Production | QMR. | ป่นหรือ Recycle |
| FM-MR-10 | รายงานสรุปผลการทำงาน | 2 ปี | QA Division | QMR. | ป่นหรือ Recycle |
| FM-QA-14 | Rework Report | 2 ปี | QA Division | QMR. | ป่นหรือ Recycle |

# Text boxes

รับงานจากแผนก Cleansing

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สุ่มตรวจสอบงาน

ตรวจสอบงาน 100%

QA ตัดสินใจ กรณีที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

สุ่มตรวจสอบซ้ำ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

บรรจุชิ้นงาน ตาม

Packing Specification

ตรวจสอบงาน

การพิจารณาและตัดสินใจ

ไม่ผ่าน

NCR

ผ่าน

ส่งงานให้ลูกค้า