1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบและตรวจเช็คปริมาณน้ำมันของเครื่อง Stamping เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยทั่วไป สำหรับเครื่องจักรจำเป็นต้องมีการหล่อลื่นชิ้นส่วนทางกลไกต่างๆ 
แต่ละช่วงเวลา ประเภทน้ำมันและปริมาณน้ำมันจะแตกต่างกันไป ซึ่งคู่มือนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานตามขั้นตอนและถูกต้อง ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมาย

2. ขอบเขต

เริ่มตั้งแต่การวางแผน กำหนดวันและเวลาที่จะเข้าไปทำการตรวจสอบปริมาณน้ำมันของเครื่อง Stamping 
และบันทึกผลการตรวจสอบปัญหาที่พบ การแก้ไขเบื้องต้น กำหนดจุดที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน เข้าไปปฏิบัติงาน
ตามแผน บันทึกผล สรุป และวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป

3. นิยาม

ค่าความหนืด (Viscosity)     หมายถึง	เป็นค่าที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติการต้านการไหลหรือความหนืดของ น้ำมันหล่อลื่นว่ามีความหนืดมากน้อยเท่าไร

ค่าดัชนีความหนืด                  หมายถึง     เป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถของน้ำมันหล่อลื่นนั้นว่าความหนืดของ(VI: Viscosity index)        		น้ำมันจะสามารถคงสภาพได้ดีเพียงใดเมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิ

จุดวาบไฟ(Flash point)          หมายถึง	ค่าอุณหภูมิต่ำที่สุดซึ่งน้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ในสภาวะที่กำหนดสามารถ
   			ก่อให้เกิดไอระเหยปริมาณที่เพียงพอต่อการผสมกับอากาศและเกิด
                               			ส่วนผสมที่เพียงพอต่อการติดไฟเมื่อมีประกายไฟหรือเปลวไฟเข้ามาใกล้ๆ จุดไหลเท (Pour point) 	หมายถึง	ค่าอุณหภูมิที่น้ำมันหล่อลื่นเริ่มไม่มีการไหลตัว

4. เอกสารอ้างอิง

QP-DD-01	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์

QP-MR -03	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขและการป้องกันปัญหา

QP-MR -01	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร

5.1 แผนกผลิต โดย Maintenance Supervisor กำหนดเครื่องจักรที่ต้องเข้าไปตรวจสอบในการบำรุงรักษาตามแผนประจำปี โดยใช้เอกสารแผนการบำรุงรักษาเครื่องวจักรและผลการบำรุงรักษา (FM-DD-01) กำหนดหัวข้อที่ต้องตรวจสอบในส่วนของน้ำมันสำหรับแต่ละเครื่องจักร ตารางการตรวจเช็คของแต่ละเดือน และแจกจ่ายแผนการปฏิบัติงานการการบำรุงรักษา และการแก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานที่รับผิดชอบ

5.2 Maintenance Supervisor ทำการตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด และบันทึกผลการตรวจสอบในแบบฟอร์มการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบหล่อลื่น (FM-DD-11)

5.3 จากการตรวจสอบปริมาณน้ำมันของเครื่อง Stamping ปรากฏว่าไม่พบปัญหาเรื่องน้ำมันและความผิดปกติของเครื่อง และเครื่องจักรสามารถผลิตได้ ตามมาตรฐานที่กำหนด แจ้งให้แผนกผลิต (Stamping) ทราบ เพื่อดำเนินการผลิตตามแผนการผลิต ต่อไป

5.4 ในกรณีตรวจพบว่าปริมาณน้ำมันในเครื่อง (Machine Oil) สมควรที่จะต้องเติมน้ำมันเพราะมีปริมาณต่ำกว่าปกติ หรือปริมาณน้ำมัน Drain จากการปั๊มชิ้นงาน สมควรต้องถ่ายออกเพราะว่ามีปริมาณที่สูงเกินปกติ ให้ Maintenance Supervisor ทำการแจ้งแผนกผลิต (Stamping) ทราบ เพื่อกำหนดวันเวลาที่จะดำเนินการ

Automatic Lubricating System

| Maker | Brand |
| --- | --- |
| Mobil | D.T.E oil 26 |
| Shell | Tellus oil R 68 |
| Esso | Nuto H 68 |

ในกรณีที่เข้าไปดำเนินการเติม หรือถ่ายน้ำมันเครื่อง หากพบปัญหาอื่นที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องทำการแจ้งไปยัง Factory Manager ทราบ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป

Hydraulic Oil (Option)

| Maker | Brand |
| --- | --- |
| Mobil | D.T.E oil 24 |
| Shell | Tellus oil R 32 |
| Esso | Nuto H 32 |

|  | Maker | LUBE Corp |
| --- | --- | --- |
|  | Model | AMS-60-40L |
| Motor | Voltage | 200/220 Vac single phase |
|  | Current | 50/60 Hz |
|  | Output | 10w |
|  | Discharge pressure | 3-10kgi/cm2 |
| Pump | Discharge | 50cc/mine(50hz) |
|  |  | 60cc/mine(60hz) |

หากต้องจ้างผู้รับเหมาช่วงภายนอก ให้แจ้งกับ Business Management เพื่อหาช่างดำเนินการซ่อม โดย Maintenance Supervisor เป็นผู้ควบคุมในการตรวจสอบ / ทดสอบ เครื่องจักรที่ผ่านการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ก่อนที่จะลงชื่อเพื่อรับมอบงาน

5.5 บันทึกผลการปฏิบัติงานในประวัติเครื่องจักร (FM-DD-03) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผนการบำรุงรักษา

5.6 รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิผลของเครื่องจักร ที่นำมาใช้ในการผลิต โดยเฉพาะเรื่องอายุการใช้งานของน้ำมันชนิดต่างๆที่นำมาใช้งาน ถ้าพบว่ามีปัญหาดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา หรือป้องกันปัญหาเมื่อเห็นว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้น ให้รายงานต่อ Factory Manager ทราบ โดยบันทึกในใบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรประจำปี 
(FM-DD-12)

6.   แผนภูมิการดำเนินงาน

# ผู้รับผิดชอบ					กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Maintenance Supervisor								FM-DD-01

Maintenance Supervisor								FM-DD-11

Maintenance Supervisor

Maintenance Supervisor

Maintenance Supervisor								FM-DD-12

7. บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | วิธีการทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-DD-01 | แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและผลการบำรุงรักษา | 5 ปี | PD Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-DD-03 | ประวัติเครื่องจักร |  | PD Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-DD-11 | แบบฟอร์มการบำรุงรักษาแก้ไขระบบหล่อลื่น | 5 ปี | PD Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-DD-12 | แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี | 5 ปี | PD Dept. | Mgr. | Recycle |

# Text boxes

กำหนดเครื่องจักรที่ต้องเข้าไปตรวจสอบในการบำรุงรักษาตามแผนประจำปี

ทำการตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด

ไม่พบปัญหาเรื่องน้ำมันและความผิดปกติของเครื่อง

บันทึกผลการตรวจสอบ

พบปัญหาเรื่องน้ำมันและความผิดปกติของเครื่อง

แจ้งแผนกผลิต (Stamping) ทราบ เพื่อกำหนดวันเวลา

หากพบปัญหาอื่นที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องทำการ

แจ้งไปยัง Factory Manager ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แจ้งให้แผนกผลิต (Stamping) ทราบ เพื่อดำเนินการผลิตตามแผนต่อไป

FM-DD-03

บันทึกผลการการปฏิบัติงาน

กรณีจ้างช่างภายนอก ให้

Maintenance Supervisor

รับผิดชอบควบคุมงาน

รวบรวมผลการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์

ประสิทธิผลของเครื่องจักร

และรายงานปัญหาต่อ Factory Manager

ตลอดการ

ใช้งาน