1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการดำเนินการ ในการเกิดกรณีเฉุกเฉินในกระบวนการผลิต  (ไฟตก, ไฟดับ) ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการเกิดกรณีเฉุกเฉินหรือเหตุผิดปกติในกระบวนการ ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์

3. นิยาม

การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Practice Emergency) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็นขั้นเป็นตอนไม่เกิดความสับสน ไม่แน่ใจในการปฏิบัติ อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อทรัพยากรบุคคล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่น้อยที่สุด

4. เอกสารอ้างอิง

QP-QA-04 	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

# QP-QA-06 	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการของเสีย

WI-QC-01 	วิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ในกระบวนการผลิต

WI-PD-03	วิธีการบรรจุหีบห่อ (Packing)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต (ไฟตก, ไฟดับ)

5.1 กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิตของแผนกผลิต (Stamping)

5.1.1 ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำเครื่อง Stamping แจ้ง Stamping Supervisor รับทราบกรณีเกิดไฟตก หรือไฟดับ

5.1.2 Stamping Supervisor เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรว่ามีข้อบกพร่อง หรือไม่ ถ้าพบจุดบกพร่อง ให้ประสานงานกับ Maintenance Supervisor เพื่อทำการซ่อมบำรุงทันที โดยการ ซ่อมหรือ แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว

5.1.3  ทำการทวนสอบ / ตรวจสอบ โดยให้พนักงานประจำเครื่องทำการคัดแยกชิ้นงานที่อยู่ในเครื่องจักร (ชิ้นงานที่ค้างในเครื่อง) เพื่อนำให้ Stamping Supervisor และ QC Staff  ทำการตรวจสอบ Spce. ของชิ้นงานตาม Inprocess Check Sheet (FM-PD-03)

• ผลการตรวจสอบผ่าน (OK) ให้ทำการปฎิบัติงานตามขั้นตอนปกติต่อไป

• ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน (NG) ให้ทิ้ง (ชิ้นงานที่ค้างในเครื่อง) ใน Box Scrap ซึ่งอยู่ประจำเครื่อง
   นั้นๆ แล้วให้ทำการปรับตั้ง (Setup) เครื่องจักร และตรวจสอบผลของการปรับตั้งใหม่

5.2 กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการของแผนกผลิต (Cleansing)

5.2.1 ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำเครื่อง Cleansing แจ้ง Cleansing Supervisor รับทราบกรณีเกิดไฟตก หรือไฟดับ

5.2.2 Cleansing Supervisor เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรเบื้องต้นว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

• ถ้าพบจุดบกพร่องเพียงเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ทำการปรับและแก้ไข เพราะเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ เครื่องจักรจะได้ทำงานอย่างสมบูรณ์ต่อไป

• ถ้าพบจุดบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ ให้แจ้งไปยัง Purchase Officer เพื่อติดต่อกับผู้ดำเนินการภายนอก เข้ามาซ่อมหรือแก้ไขให้

5.2.3 การจัดการกับชิ้นงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการล้าง ต้องดำเนินการ ดังนี้

• กรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติ ขณะที่ตะกร้าใส่ชิ้นงานค้างก่อนเข้ากระบวนการล้าง

ให้พนักงานประจำเครื่องทำการตรวจสอบเครื่องจักรโดยไม่ต้องนำชิ้นงานที่ค้างอยู่ในตะกร้าออก เพื่อรอให้ไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติเครื่องจะทำการ Restart และเริ่มกระบวนการล้างโดยอัตโนมัติ

• กรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติ ขณะที่ตะกร้าใส่ชิ้นงานค้างระหว่างกระบวนการล้างแช่อยู่ในน้ำยา Hydrocarbon
	ให้พนักงานประจำเครื่องทำการตรวจสอบเครื่องจักรโดยไม่ต้องนำชิ้นงานที่ค้างอยู่ในตะกร้าออก แต่หากเกิดความผิดปกตินานเกิน 30 นาที ให้นำชิ้นงานออกเพื่อนำไปแช่ในน้ำยา Hydrocarbon ใหม่ ข้างนอกเครื่อง เพราะว่าน้ำยาที่อยู่ในเครื่องมีสิ่งสกปกและคราบน้ำมันเจอปน หากแช่ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน คราบต่างๆ อาจจะเกาะติดชิ้นงานได้ รอให้ไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ จึงนำชิ้นงานเข้าเครื่องและเครื่องจะทำการ Restart เพื่อเริ่มกระบวนการล้างใหม่โดยอัตโนมัติ

• กรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติ ขณะที่ตะกร้าใส่ชิ้นงานค้างระหว่างเปลี่ยนกระบวนการจากการล้างไปสู่การอบ

ให้พนักงานประจำเครื่องทำการตรวจสอบเครื่องจักรโดยไม่ต้องนำชิ้นงานที่ค้างอยู่ในตะกร้าออก แต่หากเกิดความผิดปกตินานเกิน 30 นาที ให้นำชิ้นงานออกเพื่อนำไปแช่ในน้ำยา Hydrocarbon ใหม่ ข้างนอกเครื่อง เพื่อป้องกันชิ้นงานแห้งจนเกิดคราบทำให้ชิ้นงานเสียได้ จากนั้นรอให้ไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ จึงนำชิ้นงานเข้าเครื่องและเครื่องจะทำการ Restart เพื่อเริ่มกระบวนการอบโดยอัตโนมัติ

• กรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติ ขณะที่ตะกร้าใส่ชิ้นงานค้างระหว่างกระบวนการอบชิ้นงาน

เครื่องจักรจะทำการเปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนออกจากชิ้นงาน โดยพนักงานประจำเครื่องไม่ต้องนำชิ้นงานที่ค้างอยู่ในตะกร้าออก แต่หากเกิดความผิดปกตินานเกิน 30 นาที ให้นำชิ้นงานออกเพื่อนำไปแช่ในน้ำยา Hydrocarbon ใหม่ ข้างนอกเครื่อง เพื่อป้องกันชิ้นงานแห้งจนเกิดคราบทำให้ชิ้นงานเสียได้ จากนั้นรอให้ไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ จึงนำชิ้นงานเข้าเครื่องและเครื่องจะทำการ Restart เพื่อเริ่มกระบวนการอบใหม่โดยอัตโนมัติ

พนักงานประจำเครื่องทำการตรวจสอบชิ้นงานที่ค้างระหว่างกระบวนการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นสุดท้ายแล้ว หากผลการตรวจสอบผ่าน (OK) ให้ส่งไปยังกระบวนการต่อไป ส่วนผลการตรวจสอบไม่ผ่าน (NG) ให้นำชิ้นงานกลับสู่กระบวนการเริ่มต้นการล้างใหม่ และทำการตรวจสอบชิ้นงานใหม่อีกครั้ง หากผลการตรวจสอบยังไม่ผ่านอีก (NG) ให้ทำการบ่งชี้โดย Hold Tag (FM-QA-16) และส่งไปยังกระบวนการต่อไป

5.3  กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการของแผนกผลิต (Inspection)

5.3.1 ให้ Inspection Supervisor แจ้งพนักงานในแผนกเพื่อทำการแยกชิ้นงาน ที่ค้างอยู่บนแผ่นรองตรวจสอบงาน ออกจากกัน ระหว่างงานที่ทำการตรวจสอบผ่านแล้ว (OK) กับงานที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการปะปนกันของชิ้นงาน เมื่อไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติต่อไป

5.4  กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการของแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

5.4.1 ให้พนักงานควบคุมคุณภาพ หรือพนักงานแผนกผลิต (Stamping) ที่ปฏิบัติงานประจำเครื่องมือวัด Microscope หรือ เครื่อง Profile Projector กรณีที่เกิดไฟตก / ไฟดับ ให้รอจนไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

• ปิด และ เปิด เครื่องมือวัดใหม่

• Set ค่าของเครื่องมือวัดให้เป็นศูนย์

• เริ่มกระบวนการวัดชิ้นงานใหม่ ตั้งแต่ Point แรก และวัดไปจนจบกระบวนการ ตาม Point 
ที่กำหนด

5.5  กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการของแผนกผลิต (Packing)

5.4.1 ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเครื่องชั่ง กรณีที่เกิดไฟตก / ไฟดับ ให้รอจนไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

• ปิด และ เปิด เครื่องชั่งใหม่

• ปฏิบัติงานตามวิธีการบรรจุหีบห่อ (Packing) (WI-PD-03) ในข้อที่ 3.4 ขั้นตอนการ Packing หัวข้อที่ 3 - 5 และปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติต่อไป จนจบกระบวนการ

6. ผังกระบวนการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน Stamping

Stamping Supervisor

พนักงาน Stamping

Stamping Supervisor									FM-PD-03

QC Staff

Stamping Supervisor									FM-PD-03

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน Cleansing

Cleansing Supervisor

Cleansing Supervisor								FM-QA-16

พนักงาน Cleansing

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Inspection Supervisor

พนักงานแผนก Inspection

QC Supervisor

QC Operator

Stamping Supervisor

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Packing Staff

Packing Operator

WI-PD-03

# 7.บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | วิธีการทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-PD-03 | In process check Sheet | 5 ปี | PD Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-16 | Hold Tag | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |

# Text boxes

กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต

ของแผนกผลิต (Stamping)

แจ้ง Stamping Sup. รับทราบ

กรณีเกิดไฟตก หรือไฟดับ

บกพร่อง

แจ้ง Maintenance Sup.

ทำการซ่อมบำรุง

ทำการตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์และเครื่องจักร

ไม่บกพร่อง

คัดแยกชิ้นงานที่ค้างอยู่ในเครื่องจักร

ทำการตรวจสอบ Spce. ของชิ้นงาน

NG

OK

ทิ้งชิ้นงานใน Box Scrap

ปรับตั้ง (Setup) เครื่องจักร

ตรวจสอบผลของการปรับตั้งใหม่

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติต่อไป

กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต

ของแผนกผลิต (Cleansing)

แจ้ง Cleansing Sup. รับทราบ

กรณีเกิดไฟตก หรือไฟดับ

ทำการตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรเบื้องต้น

ทำการปรับและแก้ไขเอง

แจ้งไปยัง Purchase Officer

เพื่อ     ติดต่อกับผู้ดำเนินการภายนอก

บกพร่องมาก

บกพร่องเล็กน้อย

ไม่บกพร่อง

การจัดการกับชิ้นงานที่ค้างอยู่ระหว่างกระบวนการล้าง

งานค้างระหว่าง

การอบชิ้นงาน

งานค้างระหว่าง

เปลี่ยนกระบวนการ

จากการล้างไปสู่การอบ

งานค้างก่อนเข้า

กระบวนการล้าง

งานค้างระหว่าง

การล้างแช่อยู่ใน

น้ำยา Hydrocarbon

หากไฟดับนานเกิน

30 นาทีให้นำชิ้นงาน

ออก แช่ในน้ำยาใหม่

ข้างนอกเครื่อง

หากไฟดับนานเกิน

30 นาทีให้นำชิ้นงาน

ออก แช่ในน้ำยาใหม่

ข้างนอกเครื่อง

หากไฟดับนานเกิน

30 นาทีให้นำชิ้นงาน

ออก แช่ในน้ำยาใหม่

ข้างนอกเครื่อง

ตรวจสอบเครื่องจักรโดยไม่ต้องนำชิ้นงานที่ค้างอยู่ในตะกร้าออก

ไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติเครื่องจะทำการเริ่มกระบวนการใหม่โดยอัตโนมัติ

กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต

ของแผนกผลิต (Inspection)

แจ้งพนักงานในแผนก เพื่อทำการแยกชิ้นงาน ระหว่างงานที่ทำการตรวจสอบผ่านแล้ว (OK) กับงานที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

เมื่อไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ

ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติต่อไป

กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการ

ของแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

เครื่องมือวัด Microscope /

Profile Projector

ปิด และ เปิด เครื่องมือวัดใหม่

Set ค่าของเครื่องมือวัดให้เป็นศูนย์

เริ่มกระบวนการวัดชิ้นงานใหม่ ตั้งแต่

Point แรก และวัดไปจนจบกระบวนการ

กรณีเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการ

ของแผนก Packing

กรณีที่เกิดไฟตก / ไฟดับ ให้รอจนไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ

ปิด และ เปิด เครื่องชั่งใหม่

ปฏิบัติงานตามวิธีการบรรจุหีบห่อ (Packing)

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติต่อไป จนจบกระบวนการ